峨眉山南路与千岛湖路交会处东南角地块的

规划条件

| 序号 | 规划设计要点 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用地位置 | 峨眉山南路与千岛湖路交会处东南角（详见附图） |
| 二 | 规 定 性 条 件 | 规划净用地面积 | 22574平方米(约33.75亩），最终面积以不动产确权为准。 |
|  |  | 规划用地 性质 | 商业用地 |
|  |  | 可兼容 性 质 | 禁止兼容 |
|  |  | 容积率 | ≤1.5 |
|  |  | 建筑密度 | ≤50% |
|  |  | 绿地率 | —— |
|  |  | 建筑高度 | 主体建筑≤24m，标志性建筑≤40m |
|  |  | 建筑及 场地设 计要求 | 1、地上建筑退让：地上建筑后退道路红线及绿线要求详见附图。 临千岛湖路、天山南路、峨眉山南路、规划横一路多层建筑后退道路红线不小于12米、高层建筑后退道路红线不小于15米；本地块内大型商场建筑退道路红线不得小于15m。 多层建筑后退道路交叉口不小于15米，高层建筑后退道路交叉口不小于20米。 本地块不设置围墙线。 2、地下建筑退让：地下室后退道路红线和城市绿线不得小于5米。 3、建筑单体设计及平面布局应符合现行国家、行业设计规范标准。 |
|  |  | 交通出 入口 | 1、临千岛湖路、天山南路、峨眉山南路、规划横一路可设置车行出入口。 2、地块出入口不得设置在道路交叉口展宽段和展宽渐变段范围内。 |
|  |  | 配套设施 要 求 | 1、该地块变配电及通信设施配建要求应与相关部门衔接落实。 2、停车位（含非机动车车位）及管理用房配套设施配建要求及标准按照项目方案审批时的《德阳市规划管理技术规定》执行。 3、应设置门卫室、配电房、邮件投递、垃圾收集点等服务设施，垃圾收集点应满足环卫部门的要求，以上设施应与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。 4、安全防范设施应纳入建筑主体统一考虑。 |
| 三 | 指导性条件 | 城市设计 要 求 | 1、本地块临近绵远河，应强调空间景观性、趣味性和可参与性。临绵远河一侧建筑宜强调建筑的韵律感，营造具有活力的空间氛围。 2、本地块内建筑形态设计应在符合防洪排涝等相关要求的基础上，充分结合自然景观资源，沿绵远河形成滨江界面，建筑梯级跌落，构筑生态智慧、滨水宜居的城市形象。 3、临城市道路应考虑城市景观要求，不得设置对城市景观有不利影响的建筑物和构筑物。 |
| 四 | 其他要求 | 本地块地下空间平面及竖向管控、开发强度等应满足相关专项规划要求。 本地块应落实海绵城市建设指标，年径流总量控制率、雨量径流系数应满足《德阳市海绵城市详细规划导则》以及相关专项规划要求。 该地块海绵城市要求应征询建设主管部门意见。 4、建筑及配套设施的设计应符合相关法律、规范要求。 5、建筑间距、建筑后退用地红线及其他未尽事宜严格按照方案审批时的《德阳市规划管理技术规定》要求执行。 6、人防方面（含人防工程单建、结建、易地建设和防空警报专用机房及设施配建要求等），以人防部门意见为准。 |
| 五 | 注意事项 | 1、该地块条件确定后一年内未出让的，本条件自行失效。再次出让前，应申请重新确定规划条件。 2、本规划条件附图一份，图文一体方为有效。 3、本条件中所列容积率、建筑密度等指标，因地块周边用地情况存在多样性和差异性，方案设计中相应的指标可能达不到上限，建设单位在项目测算时应予以充分考虑。 4、本规划设计条件应结合土地权属、土地征收情况使用，未征收土地不得进行开发建设 |